EF549

Listing en Basic.

‘***************************************************************************

‘*  Code    	: EF549.BAS

‘*  Note      	: Capteur "pluie vent" à affichage  numérique et relais

‘*  Micro     	: PIC16F628

‘***************************************************************************

‘*********************** M A I N ******************************************

MAIN :

GOSUB CONTROLE_POUSSOIR		‘On contrôle si P1 est pressé

GOSUB LISVENT					‘Lecture de la vitesse du vent

‘Exécution dans le cas où la durée d'activation du relais est égale à “00”

IF TEMPS_RELAIS=0 THEN

IF LU>=ALARME OR IN_P=1 THEN	‘Le vent dépasse le seuil

LOW RELAIS					‘paramétré ou il pleut active le relais

HIGH LED

ELSE

IF LU<ALARME AND IN_P=0 THEN	‘On n'est pas en alarme et donc

HIGH RELAIS				‘le relais se relaxe

LOW LED

ENDIF

ENDIF

‘Exécution avec une durée différente de “00”

ELSE

IF LU>=ALARME OR IN_P=1 THEN    	‘Alarme pluie ou vent

HIGH LED					‘Tiens le relais activé jusqu'à

IF TEMPS<=TEMPS_RELAIS THEN	‘ce que la durée d'activation paramétrée

ETAT_ALARME=1			‘soit écoulée

ELSE

ETAT_ALARME=0

ENDIF

ELSE						‘Il n'y a aucune alarme

‘L'alarme cesse, mais le relais doit rester excité si la durée d'activation n'est pas écoulée

IF TEMPS<=TEMPS_RELAIS AND TEMPS<>0 THEN

ETAT_ALARME=1

‘La durée d'activation a été dépassée, le relais et la LED se mettent au repos

ELSE

LOW LED

TEMPS=0

ETAT_ALARME=0

ENDIF

ENDIF

‘Contrôle si le relais doit rester excité. Ceci dans le cas où l'alarme a eu lieu puis a cessé ou se poursuit. Dans le cas contraire, il se relaxe

IF ETAT_ALARME=1 THEN			‘Alarme active ou durée d'activation

IF TEMPS<=TEMPS_RELAIS THEN	‘du relais non encore

TEMPS=TEMPS+1			‘écoulée

LOW RELAIS

ENDIF

ELSE

HIGH RELAIS

ENDIF

ENDIF

GOTO MAIN

‘********************* V I S U A L I SE *********************

VISUALISE :

high disp1

high disp2

‘Réglage segmens du premier afficheur (dizaines)

dizaines =0

dizaines =temp/10

dd=dizaines .3

dc=dizaines .2

db=dizaines .1

da=dizaines .0

low disp1

high  disp1

‘Réglage segments du second afficheur (unités)

unités=temp-(dizaines *10)

dd=unités.3

dc=unités.2

db=unités.1

da=unités.0

low disp2

pause 100

high  disp2

return

‘********** LISVENT **********************

‘Routine de lecture de la vitesse du vent

‘*********************************************

LISVENT :

COMPTEVENT = 0

‘Vérifie si le contact est fermé

LISV2:

If IN_V =  1 then

COMPTEVENT = 0

Goto LISV3

Endif

COMPTEVENT = COMPTEVENT + 1

If COMPTEVENT >= 700 then

COMPTEVENT = 0

NOMBTRS  = 0		‘Une seconde s'est écoulée sans

Goto LISV6        		‘qu'il se soit rouvert

Endif

Pause 1

Goto LISV2

‘Si on est arrivé là, le contact s'est fermé

LIS3:

‘Attends qu'il se rouvre, avec délai di 100 millisecondes

If IN_V =  0 then

COMPTEVENT = 0

Goto LISV4

Endif

COMPTEVENT = COMPTEVENT + 1

If COMPTEVENT >= 700 then

COMPTEVENT = 0

NOMBTRS = 0		‘Une seconde s'est écoulée sans

Goto LISV6        		‘qu'il se soit rouvert

Endif

Pause 1

Goto LISV3

‘Si on est arrivé là, le contact s'est rouvert : commence à compter et attends

‘qu'il se referme

LISV4:

If IN_V =  1 then

Goto LISV5

Endif

COMPTEVENT = COMPTEVENT + 1

If COMPTEVENT >= 700 then

COMPTEVENT = 0

NOMBTRS = 0		‘Une seconde s'est écoulée sans

Goto LISV6       		‘qu'il se rouvre

Endif

Pause 1

Goto LISV4

‘Si on est arrivé là, COMPTEVENT devrait contenir les millisecondes

‘entre deux fermetures du contact. Trouve le nombre de tours. Le nombre

‘trouvé, dans sa partie entière, est le nombre à une décimale.

‘Exemple : lis 370 millisecondes : cela fait 2,7 tours par seconde.

‘10000/370 donne 27, soit 2,7

LISV5:

NOMBTRS = 5000/COMPTEVENT

LEGGIV6:

NOMBTRS = (NOMBTRS *180)/100

CHIFFRET1 = NOMBTRS NUM 2   ‘Unités vitesse vent en km/h

CHIFFRET2 = NOMBTRS NUM 1   ‘Dizaines vitesse vent en km/h

TEMP=CHIFFRET2 + (CHIFFRET1 * 10)

LU=TEMP

IF TEMP<>0 THEN

PAUSE 500

ENDIF

GOSUB VISUALISE

Return