#include <ESP8266WiFi.h>
int pinGPIO16 = 16; //To control LED wifi connecte
int pinGPIO14 = 14; //To contact porte
int pinGPIO12 = 12; //To contact porte 2
int pinGPIO5 = 5; //La porte 1 est fermée
int pinGPIO4 = 4; //La porte 2 est fermée
int val1 = 0;
int val2 = 0;
String chaine;
WiFiClient client;
IPAddress ip(192 , 168 , 1 , 31);
IPAddress server(192 , 168 , 1 ,30);
IPAddress gateway(192 , 168 , 1 , 1);
IPAddress subnet(255 , 255 , 255 , 0);

void setup()

{
  Serial.begin(115200);
  Serial.println();

  WiFi.config(ip,gateway,subnet);
  WiFi.begin("Livebox-b", "xxxxx");

  Serial.print("Connecting");
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
  {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println();

  Serial.print("Connected, IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  pinMode(pinGPIO16, OUTPUT);
  pinMode(pinGPIO5, OUTPUT);
  pinMode(pinGPIO4, OUTPUT);
  pinMode(pinGPIO14, INPUT);
  pinMode(pinGPIO12, INPUT);

  digitalWrite(pinGPIO16, HIGH);
  digitalWrite(pinGPIO5, LOW);
  digitalWrite(pinGPIO4, LOW);

}

void testporte1()
{
  pinMode(pinGPIO14, INPUT);
  val1 = digitalRead(pinGPIO14);

  if (val1 == 1)
  {
  Serial.print("porte 1 ouverte : ");
  Serial.println(val1);
  digitalWrite(pinGPIO5, LOW);
  }
  if (val1 == 0)
  {
  Serial.print("porte 1 fermée : ");
  Serial.println(val1);
  digitalWrite(pinGPIO5, HIGH);
  }
}
void testporte2()
{

  pinMode(pinGPIO12, INPUT);
  val2 = digitalRead(pinGPIO12);

  if (val2 == 1)
  {
  Serial.print("porte 2 ouverte : ");
  Serial.println(val2);
  digitalWrite(pinGPIO4, LOW);
  }
  if (val2 == 0)
  {
  Serial.print("porte 2 fermée : ");
  Serial.println(val2);
  digitalWrite(pinGPIO4, HIGH);
  }
}
void cnxserveur()
{
  client.connect(server,80);

  if (client.connect(server, 80))
  {
    Serial.println("connected");
    chaine = "porte1 ";
    chaine += val1;
    chaine += "porte2 ";
    chaine += val2;
    chaine += "\r";
    client.println(chaine);
    client.println();
  }
  else
  {
    Serial.println("connection failed");
  }
}
void loop()
{
  delay(2000);
  testporte1();

  testporte2();

  cnxserveur();
}