### EventNewValue

Prototype en C

void EventNewValue (long NbItems,
VARIANT TabItemName,
VARIANT Value,
VARIANT Quality,
VARIANT TimeStamp );

Prototype en Visual Basic

Public Sub EventNewValue (ByVal NbItems As Long,
ByVal TabItemName As Variant,
ByVal Value As Variant,
ByVal Quality As Variant,
ByVal TimeStamp As Variant )

| Paramètres en sortie | Type |
| --- | --- |
| NbItems | Entier 32 bits, indiquant le nombre d'items à retourner. |
| TabItemName | Variant de type tableau de chaînes de caractères (VT_ARRAY¦VT_BSTR) contenant 'NbItems' noms d'items. ATTENTION voir remarque ci-dessous |
| Value | Variant de type tableau de Variant (VT_ARRAY¦VT_VARIANT) contenant les valeurs de chaque item. Les variants du tableau sont du type défini pour l'item. |
| Quality | Variant de type Entier 32 bits (VT_I4), ou tableau d'entiers 32 bits (VT_ARRAY¦VT_I4) contenant la qualité de chaque item. Les valeurs possibles sont : 0 :Qualité mauvaise 28 :Qualité inactive 64 :Qualité incertaine 192 :Qualité bonne |
| TimeStamp | VARIANT de type tableau d'entier 32 bits contenant l'horodatage de chaque item. |

Remarque importante

Le paramètre TabItemName qui contient les noms d'items est différent selon le mode de la configuration :

- si elle est paramétrée en mode restreint, alors le tableau contiendra simplement le nom des items 'NomItem'

- si elle est paramétrée en mode standard, alors le tableau contiendra la concaténation NomServer.NomGroup.NomItem permettant d'identifier de manière unique l'item d'où vient la donnée.

Pour de plus amples informations concernant le choix du mode de configuration (restreint ou standard), reportez-vous au chapitre Compatibilité des bases de configuration antérieures à l'activeX 4.0.

Description

EventNewValue est un événement activé dans deux situations :

- dès que la valeur ou que la qualité d'un item évolue, en tenant compte de la période de rafraîchissement du groupe contenant cet item. Seuls les événements concernant les items actifs d'un groupe actif seront retournés.

- dès que la communication entre un serveur OPC (local ou distant) et l'applicom® communication activeX control se trouve :

  - soit activée

  - soit interrompue de façon inattendue (rupture de câble en mode distant,...)

Dans le second cas, l'application reçoit un événement concernant l'item [SERVER]_STATUS, où [SERVER] est le nom affecté au serveur OPC dans la configuration courante. La valeur de l'item peut être la suivante :

- 0 : la communication est établie

- 1 : problème de communication inconnu (rupture de câble, ...)

- 2 : le serveur OPC indique qu'il va s'arrêter

ATTENTION !

Si un événement du type [SERVER]_STATUS survient dans l'application avec une valeur différente de 0, indiquant une rupture de liaison entre l'activeX et le serveur OPC, les couches systèmes COM ou DCOM ne garantissent en rien aujourd'hui une reprise automatique et totale de la communication lors du rétablissement de la liaison, en particulier si la coupure est longue.

Remarque concernant l'EventNewValue et le DoEvent dans une application Visual Basic :

Il est fortement déconseillé d'appeler à l'intérieur du traitement de l'événement EventNewValue une autre fonction de l'ActiveX (telle que la fonction de lecture synchrone Read, par exemple). D'autre part, il est interdit d'appeler la fonction DoEvents. Car ces utilisations de fonction posent un problème de réentrance au sein cet évènement, ce qui peut avoir pour effet soit de casser l'applicom® communication ActiveX control, l'application VB qui le contient ou le serveur OPC appelé, soit de générer des comportements bizarres. Se reporter à la documentation de la MSDN sur la fonction DoEvents dont voici un extrait :

DoEvents Function
[…]
Caution Any time you temporarily yield the processor within an event procedure, make sure the procedure is not executed again from a different part of your code before the first call returns; this could cause unpredictable results. In addition, do not use DoEvents if other applications could possibly interact with your procedure in unforeseen ways during the time you have yielded control.

Exemple en langage Visual Basic Microsoft

REM Evénement de applicom® communication activeX control

Private Sub AppOcxClient1_EventNewValue( ByVal NbItems As Long,

ByVal TabItemName As Variant,

ByVal Value As Variant,

ByVal Quality As Variant,

ByVal Timestamp As Variant)

For i = 1 To NbItems

Select Case TabItemName(i)

Case "MyItem"

DB_WORD(i) = Value(i)

DB_QUALITY(i).Text = GetStringQuality(Quality(i))

DB_TIME(i) = GetStringTime(Timestamp(i))

DB_DATE(i) = GetStringDate(Timestamp(i))

Case "SERVER0_STATUS"

If value(i) = 0 Then

REM Connection OK

Else

REM ERREUR

End If

End Select

Next i

End Sub